## Slide 1: ROS2 study
정유찬
First Week

## Slide 2
ROS2를 해야 하는 이유
ROS2의 특징
DDS의 QoS
Node
Topic
Service
Action
통신 방식의 Interface
목차

## Slide 3: ROS2를 해야 하는 이유

## Slide 4: ROS2를 해야 하는 이유

## Slide 5: ROS2를 해야 하는 이유

## Slide 6: ROS2의 특징
ROS1의 한계
  단일 로봇
  워크스테이션급 컴퓨터
  리눅스 환경
  실시간 제어 지원 X
  안정된 네트워크 환경이 요구
  대학이나 연구소 같은 연구 용도
개발자들의 요구사항
  두 대 이상의 로봇
  임베디드 시스템에서의 사용
  실시간 제어
  네트워크에 큰 영향 X
  멀티 플랫폼
  최신 기술 지원
  상업용 제품 지원

## Slide 7: ROS2의 특징
특징 | ROS1 | ROS2
플랫폼 | 리눅스, 맥 | 리눅스, 맥, 윈도우
실시간 | OROCOS | RTOS
보안 | SROS | SROS2, DDS-Security 등
통신 | XMLRPC + TCPROS | DDS
미들웨어 | - | RMW
노드 매니저 | ROS Master | -
빌드 툴 | catkin_make, catkin_tools | Colcon
CLI | rosrun, roslaunch, ros topic … | ros2 run, ros2 launch, ros2 topic …

## Slide 8: DDS의 QoS
DDS란?

## Slide 9
DDS의 QoS
ROS2 DDS의 공식 벤더들

## Slide 10: DDS의 QoS
22개의 QoS Policy
ROS2에서는 22개의 QoS 중에서 History, Reliability, Durability, Deadline, Lifespan, Liveliness를 지원한다.

## Slide 11: Node
노드 실행(ros2 run)
  Ex) ros2 run turtlesim turtlesim_node
노드 목록(ros2 node list)
노드 정보(ros2 node info)
  Ex) ros2 node info /turtlesim

## Slide 12: Topic
토픽 목록 확인(ros2 topic list)
토픽 정보 확인(ros2 topic info)
  Ex) ros2 topic info /turtle1/cmd_vel
토픽 내용 확인(ros2 topic echo)
  Ex) ros2 topic echo /turtle1/cmd_vel

## Slide 13: Topic
토픽 퍼블리시(ros2 topic pub)
  Ex) ros2 topic pub –once /turtle1/cmd_vel geometry_msg/Twist “{linear: …}”
bag 기록(ros2 bag record)
  Ex) ros2 bag record /turtle1/cmd_vel
bag 정보(ros2 bag info)
  Ex) ros2 bag info rosbag2_2023_01_15-18_00_00/
bag 재생(ros2 bag play)
  Ex) ros2 bag play rosbag2_2023_01_15-18_00_00/

## Slide 14: Service
서비스 목록 확인(ros2 service list)
서비스 형태 확인(ros2 service type)
서비스 찾기(ros2 service find)
  Ex) ros2 service find std_srvs/srv/Empty
서비스 요청(ros2 service call)
  Ex) ros2 service call /kill turtlesim/srv/Kill “name: ‘turtle1’”

## Slide 15: Action
액션 목록(ros2 action list (-t))
액션 정보(ros2 action info)
  Ex) ros2 action info /turtle1/rotate_absolute
액션 목표 전달(ros2 action send_goal)
  Ex) ros2 action send_goal /turtle1/rotate_absolute turtlesim/action/Rotation Absolute “{theta: …}”

## Slide 16: 통신 방식의 Interface
현재 모든 통신의 인터페이스(ros2 interface list)
인터페이스를 담은 패키지(ros2 interface packages (패키지명))
특정 인터페이스의 형태(ros2 interface proto (인터페이스명))

## Slide 17: 통신 방식의 Interface
msg Interface
srv Interface
action Interface

## Slide 18: 실습